Как бороться с выбрыками купюроприемника CashCode.

Итак представьте ситуацию: Вы провели инкассацию терминала, а после того как поставили кассету на место купюрник стал мигать красным светом нное количество раз. Вы перезагружаете терминал. После загрузки ПО киоска, купюрник проходит инициализацию и продолжает чудить.

Вот вам пару советов, которые обычно помогают, ну по крайней мере в моей практике в большинстве случаев мне эти действия помогали. Если ж они вам не помогут, значит купюрник следует отдать в сервисный центр на диагностику.

Итак приступим.

Выключите терминал. Снимите стекер (кассету), и постучите кулаком по его бокам. Звенит? Хорошо!

Отложите кассету в сторону, откройте створки

Внимательно осмотрите внутренность морды, на наличие пыли, грязи или посторонних предметов. Протрите датчики (такие круглые стекляшки) влажной салфеткой, а также уделите внимание резиновым роликам. Тщательно протрите их влажной салфеткой и той же салфеткой прокрутите их, одновременно протирая. Их настоящий цвет - фиолетовый. (или сиреневый, кому как)

После протирки, дайте купюрнику немного просохнуть, после закройте створки, поставьте на место кассету и включите терминал.

Если после загрузки ПО киоска, он продолжат мигать, то воспользуйтесь вторым советом:

# Диагностика ошибок купюроприемника CashCode

| Схема миганий | Неисправность | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 красное 1 пауза | Кассет отсоединена от купюроприемника | Проверьте правильность соединения кассеты. Проверьте наличие черной крышки на купюроприемнике под стекером |
| 3 красных 1 пауза | Кассета переполнена | Удалите содержимое кассеты |
| 4 красных 1 пауза | Ошибка в механизме стекера | При частом возникновении требует ремонта или перепрошивки |
| 5 красных 1 пауза | Ошибка ёмкостного датчика | При частом возникновении требует ремонта |
| 6 красных 1 пауза | Ошибка оптического датчика | При частом возникновении требует ремонта |
| 7 красных 1 пауза | Ошибка магнитного датчика | При частом возникновении требует ремонта |
| 8 красных 1 пауза | Ошибка транспортного мотора | При частом возникновении требует ремонта |
| 9 красных 1 пауза | Высокая скорость транспортного мотора | При частом возникновении требует ремонта |
| 11 красных 1 пауза | Замятие купюры (путь для транспортировки купюры не свободен) | Удалите замятую купюру |
| 12 красных 1 пауза | Ошибка возврата купюры. Купюра в приёмной прорези кассеты | Удалите замятую купюру |
| 1 зеленое 1 красное | CRC ошибка COM порта |  |
| 2 зеленых 1 красное | Внешняя CRC ошибка |  |
| 3 зеленых 1 красное | Неверный формат прошивки | При возникновении требует ремонта или перепрошивки |
| 4 зеленых 1 красное | Прошивка отсутствует | При возникновении требует ремонта или перепрошивки |
| 5 зеленых 1 красное | Неверный тип прошивки | При возникновении требует ремонта или перепрошивки |
| 6 зеленое 1 красное | Ошибка загрузки | При возникновении требует ремонта или перепрошивки |